A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	X	Z

# V
### VALOR MÁXIMO RECOMENDÁVEL
Concentração máxima de determinado componente na água para consumo humano, que garantidamente não provoca efeitos adversos à saúde humana.
### VÁLVULA DE SEGURANÇA DE PRESSÃO
Dispositivo destinado a evitar que a pressão ultrapasse determinado valor.
### VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO
Dispositivo que reduz a pressão em determinado trecho da instalação hidráulica.
### VAZÃO
O mesmo que descarga.
### VISCOSIDADE
Propriedade de um fluído que expressa a força de coesão existente entre as partículas do fluído, que dificulta o movimento relativo das partículas.
### VOLUME DE ÁGUA ADUZIDO
Quantidade de água escoada numa adutora.
### VOLUME DE ÁGUA CAPTADO
Volume de água retirado dos mananciais.
### VOLUME DE ÁGUA COBRADO
Volume de água considerado como o consumo - para efeito de faturamento - do um imóvel.
### VOLUME DE ÁGUA CONSUMIDO
Volume de água consumido pelo imóvel (real ou estimado).
### VOLUME DE ÁGUA DISTRIBUÍDO
Volume de água recebido por uma localidade, zona de abastecimento, setor de abastecimento ou distrito operacional.
### VOLUME DE ÁGUA FATURADO
Volume de água cobrado do imóvel levando-se em conta o mínimo da cada economia.
### VOLUME DE ÁGUA MACROMEDIDO
Volume de água medido por meio de macromedidor.
### VOLUME DE ÁGUA MICROMEDIDO
Volume de água cobrado para uma ligação que possua hidrômetro instalado no ramal predial.
### VOLUME DE ÁGUA PRODUZIDO
Volume de água disponível para consumo, compreendendo a água captada pela Companhia de Abastecimento, tratada na(s) unidade(s) de tratamento, medido ou estimado na(s) saída(s) da(s) ETA(s). Inclui também os volumes de água captada pela Companhia de Saneamento que sejam disponibilizados para consumo sem tratamento, medidos na(s) respectiva(s) entrada(s) do sistema de distribuição.
### VOLUME DE ESGOTO COLETADO
Volume de esgoto lançado pelo imóvel na rede coletora.
### VOLUME DE ESGOTO FATURADO
Volume de esgoto cobrado do imóvel levando-se em conta o mínimo da cada economia.
### VOLUME DE ESGOTO TRATADO
Volume de esgoto submetido a tratamento, medido ou estimado na(s) entrada(s) da(s) ETE(s).
### VOLUME ESTIMADO
Volume cujo valor foi atribuído por deficiência ou inexistência de medição.
### VOLUME MÍNIMO DE ÁGUA
Volume mínimo de água a ser cobrado do imóvel.
### VOLUME MÍNIMO DE ESGOTO
Volume mínimo de esgoto coletado a ser cobrado do imóvel.
Para retornar, clique no link RETORNAR
Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN